Egz. Nr 1

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI

Nazwa inwestycji:	Przebudowa drogi gminnej ul. Książęca w Stojadłach (na odcinku od działki oznaczonej nr ewid. 258/3 do wysokości działki oznaczonej nr ewid. 258/8)

Adres inwestycji: 		Obręb geodezyjny 0036 – 	STOJADŁA, działki ewidencyjne nr:

250/9, 259/4, 258/1, 258/9, 259/6, 258/10, 263,

Gmina Mińsk Mazowiecki, powiat miński, województwo mazowieckie.

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Wstęp: 										str. 3

1.1 Przedmiot inwestycji 									str. 3

1.2 Inwestor 										str. 3

1.3 Lokalizacja inwestycji 								str. 3

1.4 Podstawa opracowania								str. 3-4

1.5 Cel opracowania 									str. 4

1.6 Podstawowy zakres inwestycji 							str. 4-5

2. Istniejące zagospodarowanie terenu 							str. 5

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 						str. 6-7

4. Warunki gruntowo-wodne 								str. 8

5. Uwarunkowania środowiskowe 							str. 8

6. Informacje dotyczące działki 								str. 8

7. Zestawienie powierzchni 								str. 8

9. Część rysunkowa: 									str. 9

9.1 Plan orientacyjny w skali 1:50000 – Rys. 1.0						str. 10

9.2 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 – Rys. 2.0 				str. 11

II. 	PROJEKT ACHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	- branża drogowa

1. Oświadczenie projektanta								str. 12

2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta 				str. 13

3.  Potwierdzenie przynależności projektanta do MOIIB	                  			str. 14

4. Opis techniczny									str. 15-19

5. Informacja BIOZ 									str. 20-23

6. Część rysunkowa:									str. 24

6.1 Przekrój podłużny w skali 1:100/1000 – Rys. 3.0					str. 25

6.2 Przekroje konstrukcyjne w skali 1:50 - Rys. 4.0                                                             	str. 26

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:

„Przebudowa drogi gminnej ul. Książęca w Stojadłach (na odcinku od działki oznaczonej nr ewid. 258/3 do wysokości działki oznaczonej nr ewid. 258/8)’’

1.2 Inwestor:

Gmina Mińsk Mazowiecki

Ul. Chełmońskiego 14

05-300 Mińsk Mazowiecki

1.3 Lokalizacja inwestycji:

Obręb geodezyjny 0036 – STOJADŁA, działki ewidencyjne nr:

250/9, 259/4, 258/1, 258/9, 259/6, 258/10, 263,

Gmina Mińsk Mazowiecki, powiat miński, województwo mazowieckie.

1.4 Podstawa opracowania:

Podstawą opracowania dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Książęca w Stojadłach są:

-		umowa z Zamawiającym,

-		 aktualna mapa sytuacyjno- wysokościowa w skali 1: 500, pobrana z państwowych zasobów geodezyjnych

-		pomiary uzupełniające sytuacyjno - wysokościowe przeprowadzone na terenie inwestycji,

- inwentaryzacja terenu istniejącego,

-		Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz .U. Nr 43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430, z poź. zmian.),

-		Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – IBDM – Warszawa 1997

-		Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1133, z póź. zmian.),

-		Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,poz.2072, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003 ,poz.1126),

-		Uzgodnienia technologiczno – wykonawcze z Zamawiającym,

1.5 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spełnienia wymogów formalnych do uzyskania pozwolenia na przebudowę drogi gminnej ul. Książęca w Stojadłach (na odcinku od działki oznaczonej nr ewid. 258/3 do wysokości działki oznaczonej nr ewid. 258/8). Wymieniona wyżej przebudowa przyczyni się do poprawy komfortu jazdy, warunków oraz bezpieczeństwa ruchu samochodowego na przedmiotowej ulicy poprzez przebudowę konstrukcji jezdni, zjazdów oraz poboczy z kruszywa łamanego. Wszystkie elementy planowanej przebudowy mieszczą się w pasie drogowym należącym do Inwestora, tj. gminy Mińsk Mazowiecki.

1.6 Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy ulicy Książęcej w Stojadłach, o długości KM 0+160,74 rozpoczynający się od krawędzi jezdni ulicy Leśnej. W zakres opracowania wchodzi przebudowa konstrukcji jezdni, budowa zjazdów, chodnika oraz poboczy. Wszystkie elementy planowanego zadania mieszczą się w granicach terenu należącego do inwestora tj. gminy Mińsk Mazowiecki.

Realizacja tej inwestycji przyczyni się do poprawy przede wszystkim komfortu jazdy jak i warunków bezpieczeństwa użytkowników oraz znacznie poprawi walory estetyczne przebudowywanej ulicy.

W ramach tej inwestycji zaprojektowano:

  - wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, szerokość jezdni 5,0m na całym odcinku opracowania,

  - przebudowa nawierzchni istniejących zjazdów z kruszywa naturalnego – na nawierzchnie z  kostki brukowej, grafitowej,  gr. 8 cm,

  - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej brukowej, szarej gr. 6 cm, szerokość wg PZT.

  - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 4/31,5mm stabilizowanego mechaniczne, gr. warstwy po zagęszczeniu gr. 10cm,

W skład części rysunkowej projektu budowlanego wchodzi: plan orientacyjny, projekt zagospodarowania terenu, profil podłużny oraz przekroje normalne.

2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Opracowywany odcinek rozpoczyna się od krawędzi ul. Leśnej w miejscowości Stojadła w gminie Mińsk Mazowiecki i przebiega przez teren zabudowy jednorodzinnej. Szerokość istniejącego pasa drogowego przebudowywanej ulicy Książęcej w liniach rozgraniczających wynosi ok. 7,0m. Istniejąca ulica ma obecnie nawierzchnię utwardzoną kruszywem naturalnym o zmiennym nachyleniu podłużnym i poprzecznym. Stan techniczny drogi ulega nieustannym zmianom w czasie ich użytkowania, głównie pod wpływem obciążenia ruchem drogowym oraz oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Stwierdzono dużą ilość uszkodzeń i nierówności istniejącej nawierzchni które wpływają w sposób szkodliwy na komfort jazdy i bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Obecnie odwodnienie odcinka ulicy odbywa się poprzez spływ wód powierzchniowych w liczne zaniżenia występujące na nawierzchni drogi oraz poprzez wchłanianie do gruntu.

Stan techniczny nawierzchni jezdni uległ znacznemu pogorszeniu w ostatnim okresie i pozostawienie ich w istniejącym stanie groziłoby dalszą utratą nośności i zniszczeniem konstrukcji. Liczne nierówności wpływają niekorzystnie na komfort i bezpieczeństwo pieszych.

# UZBROJENIE TERENU

W pasie drogowym ulicy Książęcej w Stojadłach, na terenie objętym opracowaniem występują następujące sieci uzbrojenia terenu :

- sieć wodociągowa – skrzynki zaworów do regulacji wysokościowej,

- sieć kanalizacji sanitarnej – regulacja wysokościowa studzienek rewizyjnych,

- sieć elektroenergetyczna – nie przewiduje się zmian,

- sieć gazowa – regulacja wysokościowa skrzynek zaworów,

- sieć telekomunikacyjna – nie przewiduje się zmian.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przebudowa ul. Książęcej w Stojadłach, gm. Mińsk Mazowiecki, w powiecie mińskim, polegać będzie na zmianie parametrów użytkowych i technicznych obiektu budowlanego co pozwoli na przywrócenie nośności jezdni i znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo ruchu na ulicy wchodzącej w skład opracowania.

Zaprojektowano ulice Książęcą w miejscowości Stojadła o szerokości jezdni 5,0m i ruchu dwukierunkowym, nawierzchnię wykonano z betonu asfaltowego i spadku jednostronnym 2%             w kierunku pobocza. Jezdnię ulicy Książęcej obramowano od strony prawej wzdłuż chodnika krawężnikiem betonowym 15x30cm o wysokości w świetle 10cm na ławie betonowej z oporem (beton klasy C-12/15). Lewostronna krawędź zaoporowano opornikiem betonowym wtopionym 12x25cm na ławie betonowej z oporem (beton klasy C-12/15). Pobocze jezdni wykonano z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m i spadku 8% w kierunki granicy pasa drogowego. Chodnik zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm i szerokości zmiennej od 1,0 do 1,5 m z spadkiem 2% w kierunku jezdni, na odcinku graniczącym z ogrodzeniami domów jednorodzinnych chodnik został doprowadzony do ogrodzeń, natomiast na pozostałej części został zamknięty obrzeżem betonowym 8x30cm. Zjazdy indywidualne wykonano o nawierzchni          z kostki betonowej gr. 8cm, i szerokości jezdni zjazdu 5,0m, od strony krawędzi pasa drogowego umieszczono wtopiony opornik betonowy 12x25cm, natomiast od strony krawędzi drogi zastosowano krawężnik betonowy wtopiony 15x30cm na ławie betonowej z oporem (beton klasy C-12/15). Spadek poprzeczny zjazdów zgodny z pochyleniem podłużnym drogi do której przylega zjazd.

Przekroje normalne, schemat geometrii zjazdu przedstawiono na (Rys.4.0) Lokalizację i szerokości chodnika i zjazdów przedstawiono na projekcie zagospodarowania (Rys. 2.0).

Założenia do projektowania:

JEZDNIA GŁÓWNA

- ulica o długości 0+160,75 m,

- kategoria ruchu - KR 1,

- kategoria drogi: - ulica gminna, klasa ,,L’’,

- prędkość projektowa – Vp= 40km/h,

- szerokość jezdni: -  5,0 m,

- nawierzchnia jedni z betonu asfaltowego,

- spadek poprzeczny jezdni - jednostronny 2%,

- chodnik jednostronny z kostki betonowej o szerokości zmiennej od 1 do 1,5m. Spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku jezdni,

- rozwiązania wysokościowe dostosowane do istniejących zjazdów i terenu.

Przebudowę jezdni projektuje się istniejącym śladem z niewielkimi korektami, uwzględniając istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego. Lokalizację i wymiary charakterystyczne pokazano na planie zagospodarowania terenu( Rys. 2.0).

JEZDNIA GŁOWNA:

- Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5cm,

- Podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0/31,5mm gr. warstwy po zagęszczeniu 25cm,

- Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego (pospółka) fr. 0/31,5mm gr. 15cm

- Istniejąca podłoże stabilizowane mechanicznie.

CHODNIK:

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm,

- Podsypka cementowo-Piaskowa 1:4 gr. 3cm,

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5mm gr. warstwy 10cm,

- Istniejąca podłoże stabilizowane mechanicznie.

ZJAZDY INDYWIDUALNE:

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm,

- Podsypka cementowo-Piaskowa 1:4 gr. 3cm,

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5mm gr. warstwy 15cm,

- Istniejąca podłoże stabilizowane mechanicznie.

POBOCZA:

- nawierzchnia z kruszywa łamanego fr. 4/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy  10 cm,

- warstwa filtracyjna z piasku gr.30cm.

4. Warunki gruntowo-wodne

Powierzchniowo do głębokości 0,3 – 0,5m pod powierzchnią terenu występują grunty próchniczne lub nasypy niekontrolowane (warstwa I). Są to grunty zróżnicowane o niepewnej nośności G2 i G3. i należy dokonać ich całkowitej wymiany. Pod nimi znajdują się nośne gliny piaszczyste (warstwa II) w stanie twardoplastycznym. Grupa nośności G3 i G4.

5. Uwarunkowania środowiskowe

Odwodnienie jezdni i zjazdów  zabezpiecza się poprzez nadanie im wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych. Wody opadowe na całości opracowywanego odcinka drogi, będą spływać z powierzchni jezdni dzięki nadanym spadkom poprzecznym na pobocza znajdujące się w granicach pasa drogowego należącego do inwestora, gminy Mińsk Mazowiecki.

6. Informacje dotyczące działki

Działki o nr ewidencyjnych: 250/9, 259/4, 258/1, 258/9, 259/6, 258/10, 263, znajdują się w obrębie geodezyjnym Stojadła, gminie Mińsk Mazowiecki i nie leżą w strefie ochrony konserwatorskiej ani nie podlegają wpływom eksploatacji górniczej.

7. Zestawienie powierzchni

# PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego gr. 6cm,	-864,13m2,

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, szarej gr. 6cm                   	-153,50 m2,

- nawierzchnia zjazdów indywidualnych z kostki betonowej, grafitowej,gr. 8cm       	-29,07m2,

- nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego,                            	-95,00m2,

____________________________________________________________________

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA                                                    	 - 1 141,7m2

9. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY (branża drogowa)

- Oświadczenie projektanta

Wyszków, 20.06.2016r.

OŚWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany branży drogowej z zagospodarowaniem działek o nr ewidencyjnych: 250/9, 259/4, 258/1, 258/9, 259/6, 258/10, 263, znajdują się w obrębie geodezyjnym Stojadła, gminie Mińsk Mazowiecki, dotyczący inwestycji pt.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Książęca w Stojadłach (na odcinku od działki oznaczonej nr ewid. 258/3 do wysokości działki oznaczonej nr ewid. 258/8)’’, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant:

mgr inż. Robert Rosiński

..........................................

- Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

- Potwierdzenie przynależności projektanta do MOIIB

# Opis techniczny

Założenia do projektowania:

JEZDNIA GŁÓWNA

- ulica o długości 0+160,75 m,

- kategoria ruchu - KR 1,

- kategoria drogi: - ulica gminna, klasa ,,L’’,

- prędkość projektowa – Vp= 40km/h,

- szerokość jezdni: -  5,0 m,

- nawierzchnia jedni z betonu asfaltowego,

- spadek poprzeczny jezdni - jednostronny 2%,

- chodnik jednostronny z kostki betonowej o szerokości od 1,0m do 1,5m. Spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku jezdni,

- rozwiązania wysokościowe dostosowane do istniejących zjazdów i terenu.

Przebudowa ul. Książęcej w Stojadłach, gm. Mińsk Mazowiecki, w powiecie mińskim, polegać będzie na zmianie parametrów użytkowych i technicznych obiektu budowlanego co pozwoli na przywrócenie nośności jezdni i znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo ruchu na ulicy wchodzącej w skład opracowania.

Zaprojektowano ulice Książęcą w miejscowości Stojadła o szerokości jezdni 5,0m i ruchu dwukierunkowym o nawierzchni z betonu asfaltowego i spadku jednostronnym 2% w kierunku pobocza. Jezdnię ulicy Książęcej obramowano od strony prawej wzdłuż chodnika krawężnikiem betonowym 15x30cm o wysokości w świetle 10cm na ławie betonowej z oporem (beton klasy C-12/15). Lewostronna krawędź zaoporowano opornikiem betonowym wtopionym 12x25cm na ławie betonowej z oporem (beton klasy C-12/15). Pobocze jezdni wykonano z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m i spadku 8% w kierunki granicy pasa drogowego. Chodnik zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm i szerokości zmiennej od 1,0 do 1,5 m z spadkiem 2% w kierunku jezdni, na odcinku graniczącym z ogrodzeniami domów jednorodzinnych chodnik został doprowadzony do ogrodzeń, natomiast na pozostałej części został zamknięty obrzeżem betonowym 8x30cm. Zjazdy indywidualne wykonano o nawierzchni          z kostki betonowej gr. 8cm, i szerokości jezdni zjazdu 5,0m, od strony krawędzi pasa drogowego umieszczono wtopiony opornik betonowy 12x25cm, natomiast od strony krawędzi drogi zastosowano krawężnik betonowy wtopiony 15x30cm na ławie betonowej z oporem (beton klasy C-12/15). Spadek poprzeczny zjazdów zgodny z pochyleniem podłużnym drogi do której przylega zjazd.

Przekroje normalne, schemat geometrii zjazdu przedstawiono na (Rys.4.0) Lokalizację i szerokości chodnika i zjazdów przedstawiono na projekcie zagospodarowania (Rys. 2.0).

4.1 Przekrój poprzeczny.

Zaprojektowano ulicę Książęcą w miejscowości Stojadła w gminie Mińsk Mazowiecki o szerokości jezdni 5,0m na całym zakresie opracowania, o ruchu dwukierunkowym i spadku jednostronnym 2 % zgodnym z projektem zagospodarowania. Nawierzchnie projektowanej jezdni należy wykonać z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, o grubości warstwy 5cm, na podbudowie z kruszywa łamanego fr. 0/31,5mm gr. warstwy po zagęszczeniu 25cm, wraz z warstwą wzmacniającą z kruszywa naturalnego (pospółki) fr. 0/31,5mm grubość warstwy 15cm. Jezdnię ulicy Książęcej obramowano od strony prawej wzdłuż chodnika krawężnikiem betonowym 15x30cm o wysokości w świetle 10cm na ławie betonowej z oporem (beton klasy C-12/15). Lewostronna krawędź zaoporowano opornikiem betonowym wtopionym 12x25cm na ławie betonowej z oporem (beton klasy C-12/15). Pobocze jezdni wykonano z kruszywa łamanego fr. 4/31,5mm, grubości warstwy 10cm, szerokości 0,75m wraz z warstwą filtracyjną z piasku o gr. 30cm, spadek 8% w kierunki granicy pasa drogowego.

Chodnik wykonano o zmiennej szerokości od 1,0m do 1,5m zgodny z planem zagospodarowania terenu. Spadek chodnika 2% w kierunku jezdni, nawierzchnię wykonano z kostki betonowej o gr. 6cm, na podsypce cementowo piaskowej 1:4 i podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego fr. 0/31,5mm gr warstwy po zagęszczeniu 10cm.

Nawierzchnia zjazdów indywidualnych zostanie wykonana z kostki betonowej o gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 i podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego                       fr. 0/31,5mm gr warstwy po zagęszczeniu 15cm. Zjazdy indywidualne zaoporowano od strony krawędzi pasa opornik betonowy 12x25cm wtopionym, natomiast od strony krawędzi drogi zastosowano krawężnik betonowy wtopiony 15x30cm na ławie betonowej z oporem (beton klasy C-12/15). Spadek podłużny zjazdów dostosować do istniejących wysokości bram wjazdowych.
	Dokładne szczegóły, przekroje normalne i schemat geometrii zjazdu przedstawiono na rysunku (Rys.4.0)

4.2 Plan sytuacyjny.

Przebudowę jezdni projektuje się istniejącym śladem z niewielkimi korektami profilu podłużnego i poprzecznego, uwzględniając istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego. Wszystkie elementy przebudowy drogi mieszczą się w granicach istniejącego pasa drogowego ulicy Książęcej w Stojadłach gmina Mińsk Mazowiecki. Zaprojektowano również przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych, budowę chodnika, poboczy i włączenie                      w ul. Leśną.

Lokalizację drogi, zjazdów, parametry łuków poziomych i wymiary charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0).

4.3. Rozwiązanie wysokościowe.

Niweletę osi jezdni zaprojektowano z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania, przy jednoczesnym zapewnieniu spływu wód opadowych. Spadki podłużne i łuki pionowe oznaczono na przekroju podłużnym( Rys. 3.0).

4.4. Konstrukcja nawierzchni.

JEZDNIA GŁOWNA:

- Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5cm,

- Podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0/31,5mm gr. warstwy po zagęszczeniu 25cm,

- Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego (pospółka) fr. 0/31,5mm gr. 15cm

- Istniejąca podłoże stabilizowane mechanicznie.

CHODNIK:

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm,

- Podsypka cementowo-Piaskowa 1:4 gr. 3cm,

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5mm gr. warstwy 10cm,

- Istniejąca podłoże stabilizowane mechanicznie.

ZJAZDY INDYWIDUALNE:

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm,

- Podsypka cementowo-Piaskowa 1:4 gr. 3cm,

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5mm gr. warstwy 15cm,

- Istniejąca podłoże stabilizowane mechanicznie.

POBOCZA:

- nawierzchnia z kruszywa łamanego fr. 4/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy  10 cm,

- warstwa filtracyjna z piasku gr.30cm.

4.5. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni i zjazdów zabezpiecza się poprzez nadanie im wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych. Wody opadowe na całości opracowywanego odcinka drogi, będą spływać z powierzchni jezdni dzięki nadanym spadkom poprzecznym na pobocze znajdujące się w granicach pasa drogowego należącego do inwestora, gminy Mińsk Mazowiecki. Spadek poprzeczny jezdni -2%, poboczy - 8 %, spadki podłużne zgodnie z profilami podłużnymi.

4.6. Stała organizacja ruchu

Zmiana organizacji ruchu na odcinku ulicy Książęcej, w Stojadłach będzie polegała głównie na oznaczeniu skrzyżowania (włączenia) w ulicę Leśną. Zmiana stałej organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie.

4.7. Technologia robót.

Szczegółowo technologię robót przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiących odrębne opracowanie.

4.8. Zabezpieczenie robót.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie zasadami BHP i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zbliżeń do słupków teletechnicznych, kable energetyczne i elementy sieci wodociągowej, należy wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem właściciela urządzeń. Prace ziemne w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością bez ich naruszania. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu Wykonawca prac będzie obciążony kosztami ich odtworzenia. Przed przystąpieniem do inwestycji wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

4.9. Wpływ projektowanych robót na środowisko.

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objętego przebudową, projektowany zakres robót drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawę bezpieczeństwa jego użytkowników. Ponadto projektowana przebudowa wpłynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hałasu i spalin na skutek większej płynności jazdy. W trakcie prowadzenia robót nie wystąpią przyczyny mające szkodliwy wpływ na środowisko. Ewentualny hałas przy robotach drogowych nie będzie przekraczał natężenia dopuszczalnego dla otoczenia i będzie krótkotrwały.

4.10 DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ PODLEGANIU OCHRONIE NA PODSTAWIE MPZP.

Teren objęty opracowaniem nie leży w strefie ochrony konserwatora zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

4.11 DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO;

Teren objęty opracowaniem nie leży w strefie wpływów eksploatacji górniczej.

VII. INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.  nr 120, poz. 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,,Przebudowa drogi gminnej ul. Książęca w Stojadłach (na odcinku od działki oznaczonej nr ewid. 258/3 do wysokości działki oznaczonej nr ewid. 258/8)’’

Adres inwestycji: 		Obręb geodezyjny 0036 – STOJADŁA, działki ewidencyjne nr:

250/9, 259/4, 258/1, 258/9, 259/6, 258/10, 263,

Gmina Mińsk Mazowiecki, powiat miński, województwo mazowieckie.

Inwestor: 			Gmina Mińsk Mazowiecki

Ul. Chełmońskiego 14

05-300 Mińsk Mazowiecki

województwo mazowieckie

Imię i nazwisko oraz  adres  projektanta:	Robert Rosiński

ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 18c

07-202 Wyszków

upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12

# 1. CZĘŚĆ OPISOWA

# 1.1 Zakres robót

Długość projektowanej drogi	 km 0+160,74

# PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego gr. 6cm,	-864,13m2,

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, szarej gr. 6cm                   	-153,50 m2,

- nawierzchnia zjazdów indywidualnych z kostki betonowej, grafitowej,gr. 8cm       	-29,07m2,

- nawierzchnia poboczy z kruszywa naturalnego,                            	-95,00m2,

____________________________________________________________________

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA                                                    	 - 1 141,7m2

1. 2 Przewiduje się następującą kolejność realizacji:

- Wykonanie robót przygotowawczych w tym robót pomiarowych i  przekopów kontrolnych,

- Rozebranie istniejących nawierzchni przeznaczonych do rozbiórki,

- Wykonanie robót ziemnych i przygotowawczych,

- Wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa naturalnego,

- Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm,

- Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

- Wykonanie nawierzchni dojść do furtek z kostki betonowej gr. 6 cm,

- Wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kostki betonowej gr. 8 cm,

- Wykonanie poboczy

- Uporządkowanie terenu

- Zgłoszenie zakończenia prac budowlanych

Realizacja  projektowanych  robót  przyczyni  się  do  wzrostu  bezpieczeństwa  i  poprawy  warunków ruchu użytkowników drogi.

1.3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanej rozbudowy znajduje się poniższa infrastruktura:

- sieć wodociągowa – skrzynki zaworów do regulacji wysokościowej,

- sieć kanalizacji sanitarnej – regulacja wysokościowa studzienek rewizyjnych,

- sieć elektroenergetyczna – nie przewiduje się zmian,

- sieć gazowa – regulacja wysokościowa skrzynek zaworów,

- sieć telekomunikacyjna – nie przewiduje się zmian.

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE   BEZPIECZEŃSTWA   I  ZDROWIA  LUDZI.

Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

1.5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Przed każdorazowym rozpoczęciem nowego zakresu robót należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP, uwzględniając specyfikę robót, zagrożenia i obowiązkowo stosować odpowiedni sprzęt i środki ochrony zależnie od rodzaju robót, omówić zasady udzielania pierwszej pomocy  i  postępowania w przypadku wystąpienia  zagrożenia, wyznaczyć osoby do bezpośredniego nadzoru.

1.6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJĄCE  NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYM  Z  WYKONYWANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH   W  STREFACH  SZCZEGÓLNEGO  ZAGROŻENIA .

Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują kierownicy robót oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na wszystkich robotach jest kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo  budowlane – art. 21a, ust.2, pkt.1 jest  zobowiązany sporządzić lub  zapewnić  sporządzenie planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia i do aktualizowania go, wprowadzając zmiany wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Ponadto  kierownik  budowy  zobowiązany  jest  do  przestrzegania przepisów niżej  wymienionych  aktów  wykonawczych :

- Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny  pracy podczas  wykonywanych  robót  budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia  30.10.2002 r. w sprawie minimalnych  wymogów dotyczących  bezpieczeństwa i higieny  pracy  w zakresie  użytkowania  maszyn przez  pracowników podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz  art. 22 pkt. 3d – ustawy  z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

6. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

7. Przedmiar robót

# Text boxes

"ROSBUD" Robert Rosiński

ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 18C

07-202 Wyszków

email: biuro@rosbud.pl

www.rosbud.pl

Nazwa opracowania: 	Przebudowa drogi gminnej ul. Książęca w Stojadłach (na odcinku od działki oznaczonej nr ewid. 258/3 do wysokości działki oznaczonej nr ewid. 258/8)

Adres obiektu:	JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 141211_2  - MIŃSK MAZOWIECKI

OBSZAR EWIDENCYJNY: 0036 – STOJADŁA

Działki ewidencyjne nr: 250/9, 259/4, 258/1, 258/9, 259/6, 258/10, 263,

Gmina Mińsk Mazowiecki, powiat miński, województwo mazowieckie.

Inwestor: 			Gmina Mińsk Mazowiecki

Ul. Chełmońskiego 14

05-300 Mińsk Mazowiecki

Rodzaj opracowania:	PROJEKT BUDOWLANY

Branża:			DROGOWA

Kategoria obiektu:	XXV

Zespół projektowy:

Projektant:			mgr inż. Robert Rosiński

upr. bud. nr MAZ/0140/POOD/12		...............................

Asystent :			Kamil Staszewski				...............................

Data opracowania: 		Czerwiec 2016