Załącznik nr 1A do zapytania ofertowego RO.5543.6.2018.PT z dnia 7 września 2018 r.

Szczegółowy opis techniczny

CZĘŚĆ 1

Zestaw narzędzi hydraulicznych 1

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie spełnienia wymagań (TAK/NIE), Propozycje wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych – 1 szt. | marka: …………. model: ………….. |
| 1.1 | urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji: 2018 |  |
| 1.2. | silnik spalinowy, benzynowy, 4-suwowy |  |
| 1.3. | moc silnika: nie mniej niż 2,2 kW | moc silnika: ........... kW |
| 1.4. | zasilający dwa narzędzia jednocześnie |  |
| 1.5. | typ agregatu: trzystopniowy |  |
| 1.6. | waga urządzenia gotowego do pracy: maksymalnie 23 kg | waga urządzenia gotowego do pracy: …………… kg |
| 1.7. | pojemność zbiornika oleju: nie mniej niż 4,3 l | pojemność zbiornika oleju: …………. l |
| 1.8. | złącza kompatybilne z narzędziami hydraulicznymi Holmatro o ciśnieniu roboczym 720 bar |  |
| 2. | Zestaw węży hydraulicznych – 2 szt.: | marka: …………. model: ………….. |
| 2.1. | fabrycznie nowe, rok produkcji: 2018 |  |
| 2.2. | koncentryczne węże hydrauliczne o długości nie mniej niż 10 m | długość węża: ................. m |
| 2.3. | złącza kompatybilne z narzędziami hydraulicznymi Holmatro o ciśnieniu roboczym 720 bar |  |
| 3. | Hydrauliczne nożyce do cięcia – 1 szt. | marka: …………. model: ………….. |
| 3.1. | urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji: 2018 |  |
| 3.2. | waga urządzenia: maksymalnie 15,8 kg | waga urządzenia: …………… kg |
| 3.3. | minimalne rozwarcie ostrzy: nie mniej niż 165 mm | minimalne rozwarcie ostrzy: ………….. mm |
| 3.4. | siła cięcia: nie mniej niż 1412 kN | siła cięcia: ……….. kN |
| 3.5. | klasa zdolności cięcia nożyc dla stali S235 – średnica pręta okrągłego: nie mniej niż 40 mm | średnica pręta okrągłego: ………. mm |
| 3.6. | złącza kompatybilne z narzędziami hydraulicznymi Holmatro o ciśnieniu roboczym 720 bar |  |
| 3.7. | sprzęt posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB |  |
| 4. | Rozpieracz ramieniowy z akcesoriami – 1 szt. | marka: …………. model: ………….. |
| 4.1. | urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji: 2018 |  |
| 4.2. | waga urządzenia: maksymalnie 16,3 kg | waga urządzenia: …………… kg |
| 4.3. | maksymalna siła rozpierania: nie mniej niż 366 kN | maksymalna siła rozpierania: ………….. kN |
| 4.4. | rozwarcie ramion: nie mniej niż 725 mm | rozwarcie ramion: ………. mm |
| 4.5. | minimalna siła rozpierania: nie mniej niż 51 kN | minimalna siła rozpierania: ………… kN |
| 4.6. | siła ciągnięcia maks.: nie mniej niż 67 kN | siła ciągnięcia maks.: ………... kN |
| 4.7. | dystans ciągnięcia: nie mniej niż 610 mm | dystans ciągnięcia: ……………… mm |
| 4.8. | złącza kompatybilne z narzędziami hydraulicznymi Holmatro o ciśnieniu roboczym 720 bar |  |
| 4.9. | sprzęt posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB |  |
| 5. | sprzęt zgodny z normą PN-EN 13204 |  |
| 6. | wszystkie elementy kompatybilne ze sobą i od jednego producenta |  |
| 7. | minimalny okres gwarancji i rękojmi na urządzenia: 24 miesiące | Okres gwarancji i rękojmi na urządzenia: ………….. |

Uwaga :

Kolumnę  nr 3 wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego. Kolumnę należy wypełnić stosując słowa „TAK” lub „NIE”, natomiast w przypadku wyższych wartości niż minimalne wykazane w tabeli, należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe.

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek pozycji wpisze słowo „NIE” lub zaoferuje wartości niższe, oferta zostanie odrzucona, iż jej treść nie będzie odpowiadać wymaganiom Zamawiającego.

.......................................

Podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy