Mińsk Mazowiecki, dnia 13.03.2019 r.

## Znak postępowania: RI.271.3.14.2019

## ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania pn.: „Utwardzenie terenu przy zapleczu boiska sportowego w miejscowości Nowe Osiny”

Prowadzone w trybie otwartego zapytania ofertowego. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro przez Gminę Mińsk Mazowiecki

ZATWIERDZAM

...………………………….……………….

<Podpis kierownika Zamawiającego>

Mińsk Mazowiecki, dnia 15.03.2019 r.

## Rozdział 1. Zamawiający

Nazwa Zamawiającego:	Gmina Mińsk Mazowiecki

REGON:			711582747

NIP: 			8222146576

Adres:			ul. Józefa Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki

Strona internetowa:		www.bip.minskmazowiecki.pl

Godziny urzędowania:	poniedziałek 8.00-18.00,

wtorek-czwartek 8.00-16.00, 
	piątek 8.00-14.00

Tel./fax.: 			(25) 756 25 00 / (25) 756 25 50

e-mail:			inwestycje@minskmazowiecki.pl

## Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia

- Teren inwestycji zlokalizowany jest na działkach nr 222/5 i 222/6 obręb Nowe Osiny, jednostka ewidencyjna Gmina Mińsk Mazowiecki, przy ulicy Spokojnej 7 w Nowych Osinach. Obszar przeznaczonego pod inwestycję terenu jest porośnięty trawą. Jest to teren płaski z niewielkim spadkiem w kierunku zachodnim. Przedmiot zamówienia stanowi kontynuację istniejącego utwardzenia i jest jego przedłużeniem w nawiązaniu do stanu istniejącego. Szczegółowy zakres prac do wykonania został wskazany na mapie sytuacyjnej stanowiącej, załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

- Powierzchnia terenu objęta utwardzeniem ~ 117,0 m2

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

| LP. | OPIS ROBÓT PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W RAMACH ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Droga manewrowa |
| 1.1. | Częściowy demontaż istniejącego krawężnika betonowego 15x30 | 13 mb |
| 1.2. | Częściowy demontaż istniejących obrzeży betonowych o wymiarach 25x8 cm (obrzeża przewidziane do ponownego wbudowania) | 21 mb |
| 1.3. | Częściowy demontaż istniejącej opaski z kostki betonowej od strony zachodniej budynku (materiał przewidziany do ponownego wbudowania) | 6 m2 |
| 1.4. | Roboty ziemne związane z korytowaniem podłoża oraz rozplantowaniem nadmiaru ziemi na miejscu. Dno koryta wyprofilować i zagęścić. | 112 m2 |
| 1.5. | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego frakcja 0 – 31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu – 15 cm | 112 m2 |
| 1.6. | Wbudowanie obrzeży betonowych o wymiarach 25x8x100 cm posadowione na ławie betonowej z oporem z bet. B15 i na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (obrzeża uzyskane z rozbiórki) | 21 mb |
| 1.7. | Wbudowanie obrzeży betonowych o wymiarach 25x8x100 cm posadowione na ławie betonowej z oporem z bet. B15 i na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (nowy materiał) | 6,5 mb |
| 1.8. | Wykonanie nowego utwardzenia z kostki betonowej kolor szary grubość 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4,0 cm z wypełnianiem spoin piaskiem – typ i wymiar kostki w nawiązaniu do stanu istniejącego – nowa kostka | 106 m2 |
| 1.9. | Ponowne wbudowanie kostki uzyskanej z rozbiórki na podsypce piaskowej z wypełnianiem spoin piaskiem | 6 m2 |
| 2 | Chodnik |  |
| 2.1. | Roboty ziemne związane z korytowaniem podłoża oraz rozplantowaniem nadmiaru ziemi na miejscu. Dno koryta wyprofilować i zagęścić. | 5 m2 |
| 2.2. | Wbudowanie obrzeży betonowych o wymiarach 25x8x100 cm posadowione na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (nowy materiał) | 8,9 mb |
| 2.3. | Wykonanie nowego utwardzenia z kostki betonowej kolor szary grubość 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr 10,0 cm z wypełnianiem spoin piaskiem – typ i wymiar kostki w nawiązaniu do stanu istniejącego – nowa kostka | 5 m2 |

- Utwardzenie terenu przy zapleczu boiska należy wykonać z uwzględnieniem rzędnych wysokościowych istniejącego terenu zielonego wokół drogi manewrowej. W związku z różnicą poziomów należy wykonać utwardzenie z wyprofilowaniem spadków podłużnych z przełamaniem na wysokości wejścia do budynku w stronę północną i południową oraz poprzecznych na całej długości utwardzenia w stronę zachodnią.

- W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania kompleksowych prac związanych z robotami budowlanymi polegającymi na wykonaniu utwardzeń wraz z uporządkowaniem terenu robót i zaplecza po zakończeniu robót jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt odtworzenia zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, zjazdów, nawierzchni lub instalacji. Przy wbudowanych obrzeżach w celu ich wzmocnienia należy usypać skarpę z gruntu z korytowania, wyprofilować i zagęścić.

- Przed złożeniem oferty na wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego zaleca się dokonanie oględzin terenu przewidzianego do utwardzenia wraz z dokonaniem stosownych pomiarów, tak by zawarto w cenie oferty wszystkie koszty za prace niezbędne do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.

## Rozdział 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  do 30 czerwca 2019 roku

## Rozdział 4. Zasady sporządzenia oferty:

Oferta powinna zostać sporządzona na Wzorze oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego oraz powinna przedstawiać oferowaną cenę netto, cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia. Kalkulacja cenowa winna również zawierać wycenę 1 m2 utwardzenia wraz ze wszelkimi robotami towarzyszącymi oraz 1 mb obrzeża betonowego, zgodnie z kalkulacja cenową zawartą we wzorze oferty. W przypadku udzielenia zmówienia dodatkowego Wykonawca wyraża zgodę na wyliczenia wynagrodzenia dodatkowego zgodnie z kalkulacją cenową przedstawioną w ofercie.

Zaproponowana cena w ofercie jest ceną ryczałtową na wykonanie całego zamówienia oraz obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania, określonego przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.

Wszystkie wydatki poniesione w skutek realizacji przedmiotu zapytania ofertowego leżą po stronie Oferenta w tym zakup, dostawa i montaż wszystkich materiałów budowlanych niezbędnych przy realizacji przedmiotu zamówienia.

## Rozdział 5. Gwarancja:

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

- W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (forma listu, e-maila lub fax-u) powiadomienia przez Zamawiającego.

## Rozdział 6. Wymagania w stosunku do wykonawcy:

- Posiadanie niezbędnej wiedzy oraz doświadczenia do wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia

- Dysponowanie osobą/osobami posiadającą(-cymi) odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia

- Posiadanie wiedzy i doświadczenia,

Na potwierdzenie powyższego Zamawiający wymaga przedłożenia do Oferty Wykonawcy stosownego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

## Rozdział 7. Warunki płatności:

- Faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie wystawiona przez Wykonawcę po protokolarnym odbiorze wykonanych robót (bez uwag).

- Zapłata faktury Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie 21 dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

## Rozdział 9. Inne wymagania:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnień dokumentów w przypadku ofert wadliwych i/lub niekompletnych. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.

- Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.

- Kryterium oceny ofert: cena 100%.

- Termin i miejsce składania ofert: do 22 marca 2019 r. do godz. 10.00, Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki sekretariat pok. 102, fax. 25 756 25 50 lub na adres email: inwestycje@minskmazowiecki.pl.

- Załączniki do zapytania ofertowego:

  - Wzór oferty

  - Wzór umowy

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

  - Mapa sytuacyjna zakresu inwestycji

Osobami upoważnionymi do kontaktów lub udzielania wszelkich wyjaśnień jest Ewelina Bajszczak – podinspektor ds. inwestycyjnych, tel. (25) 756 25 23

# Text boxes

Gmina Mińsk Mazowiecki

ul. Chełmońskiego 14

05 – 300 Mińsk Mazowiecki